## Slide 1: 寶特瓶地震儀
自己動手做！

## Slide 2: 寶特瓶地震儀
Wordpress 網頁版

## Slide 3: 需要的材料
保特瓶 x1
透明文件夾 x 0.5
漆包線(AWG 24) 5m x1, 2m x1
圓柱形強力磁鐵(12x10mm) x1
迴紋針 x2
2KΩ 電阻 x1
測試夾 x2
3.5mm 四極頭音源線 x0.5

## Slide 4: 需要的工具
剪刀/美工刀
膠帶
尖嘴鉗
斜口鉗
螺絲起子/筷子
打火機
三用電表
手機或平板

## Slide 5: 中心管
切開透明文件夾，兩個人可以共用

## Slide 6: 中心管
捆成柱狀，要比瓶口略小，預留給線圈通過

## Slide 7: 中心管
用5m漆包線纏繞在1/3的位置，至少60圈，並預留出瓶口長度
1/3的位置用膠帶將漆包線黏貼至管上

## Slide 8: 中心管
將中心管置入瓶內，確保漆包線夠長

## Slide 9: 彈簧組
用2m漆包線纏繞螺絲起子做成彈簧，約100圈

## Slide 10: 彈簧組
將迴紋針凹成下面形狀
將迴紋針從中間折
折90度
將右側大片的繼續折
完成
將完成的迴紋針吸在磁鐵上

## Slide 11: 彈簧組
將迴紋針凹成下面形狀
將右側打開
將左側打開
調整兩側高度
完成

## Slide 12: 彈簧組
組裝完置入中心管內

## Slide 13: 耳機線
用斜口鉗將外層套剝除

## Slide 14: 耳機線
用打火機燒熔內部電線，並於冷卻前用尖嘴鉗拔除電線套

## Slide 15: 耳機線
以三用電表測得黑色為 GND，紅色為MIC

## Slide 16: 耳機線
用打火機燒除漆包線之外層漆

## Slide 17: 耳機線
將 2kΩ 電阻纏繞於漆包線之一端
必須使用 >1kΩ 電阻讓手機辨識為麥克風

## Slide 18: 耳機線
用測試夾連接耳機線與地震儀

## Slide 19: 示波器軟體
SignalScope X
Sound Oscilloscope

## Slide 20: 問題與討論
自然頻率：彈簧長度
改變阻尼：空氣、水、油
訊號增強的方法：線圈數、前級放大器
取樣率：最高頻
取樣長度：最低頻
訊號解析度：10bit、12bit、16bit、24bit